## Slide 1: Refaktorisasi HunStat2 / AD5941_25
Laporan implementasi, debugging, dan kesiapan presentasi

## Slide 2: 1. Latar Belakang
Kode awal cenderung monolitik dan sulit dipelihara
Debugging data plot kosong memakan waktu
Diperlukan struktur modular dan alat uji cepat

## Slide 3: 2. Tujuan Pekerjaan
Memodularisasi firmware agar mirip pola FreiStat
Memisahkan setup, komunikasi, storage, dan metode
Menyediakan UI test Python untuk board dan dummy
Membuat jalur diagnosis register AD5941

## Slide 4: 3. Arsitektur Baru Firmware
Main sketch menjadi orkestrator alur
Layer setup untuk init/reset/kalibrasi AD5941
Layer communication untuk parse dan dispatch command
Layer electrochemical_methods per metode (OCP/EIS/CA/SWV/DPV/CV)
Layer interface/status untuk LED dan indikator

## Slide 5: 4. Manfaat Refraktorisasi
Kode lebih mudah dibaca dan diuji
Risiko perubahan silang antar fitur berkurang
Penambahan fitur baru lebih aman
Troubleshooting lebih terarah

## Slide 6: 5. UI Python Test Console
Koneksi serial, kirim command, monitor log
Atur parameter metode dari UI
Plot data real-time per mode
Export data ke CSV untuk analisis lanjutan

## Slide 7: 6. Mode Data: BOARD vs DUMMY
BOARD: command dikirim ke perangkat nyata
DUMMY: data sintetis dibuat di UI untuk validasi alur
Memudahkan demo tanpa ketergantungan hardware
Mendukung uji parser dan plotting secara cepat

## Slide 8: 7. Investigasi Plot Kosong
UI hanya memplot data yang formatnya parseable
Sebagian output firmware tidak selalu sesuai parser
Solusi: perluasan parser + dummy mode untuk isolasi masalah

## Slide 9: 8. Investigasi Register AD5941
Dibuat test register terpisah (Python + Arduino sketch)
Diverifikasi jalur command baca register tersedia
CHIPID invalid (0x0000/0xFFFF) mengarah ke isu hardware/SPI
Kesimpulan: bedakan masalah software vs wiring/power

## Slide 10: 9. Status Dummy Metode
EIS/CV/CA/SWV/DPV/OCP tersedia untuk pengujian UI
Profil dummy bisa disetel sesuai kebutuhan demo
SWV saat ini mengikuti preferensi presentasi pengguna

## Slide 11: 10. Hasil dan Dampak
Maintainability meningkat signifikan
Debug loop lebih cepat (serial + plot dalam satu UI)
Diagnosis AD5941 lebih sistematis
Fondasi proyek lebih siap untuk pengembangan berikutnya

## Slide 12: 11. Rekomendasi Lanjutan
Tambah profil dummy realistis (linear/realistic/noisy)
Standarisasi format output serial lintas metode
Tambah metadata eksperimen dan timestamp di CSV
Tambahkan test parser otomatis berbasis sample log

## Slide 13: 12. Penutup
Refaktorisasi berhasil memperkuat fondasi software
UI test membantu validasi dan presentasi teknis
Langkah selanjutnya: hardening build dan validasi board end-to-end